## Slide 2
第一部分 课程培优
第8讲 质量 密度

## Slide 3
基础知识梳理
重难点突破
陕西中考链接
核心素养培优

## Slide 4
基础知识梳理
01

## Slide 5
知识点1 天平
1.天平是测量质量的仪器。
2.天平的使用及读数
放 | 把天平放在①__________上
移 | 将游码移到标尺左端的②__________处
调 | 调节横梁两端的③__________，使指针指在分度盘中央（左偏右 调，右偏左调） 注：测量过程中④______调节平衡螺母
水平台面
零刻度线
平衡螺母
不能

## Slide 6
测 | （1）先估后测：先估测物体的大概质量，被测物体的质量不能超 过天平的⑤____________ （2）左物右码：左盘放物体，右盘放砝码 （3）先大后小：用镊子先放大砝码，再放小砝码 （4）游码调平衡：添加最小砝码偏大时，取下最小砝码，调节游 码使天平平衡
最大测量值
续表

## Slide 7
读 | （1）确定分度值：天平标尺 <m></m> 分为5个小格，故分度值为 ⑥_____ <m></m> （2）读数：被测物体的质量=砝码总质量+游码示数。如图所示， 小石块的质量为⑦____ <m></m> __________________________________________________
收 | 测量完毕后，取下物体，用镊子将砝码由小及大放回砝码盒，将游 码拨回零刻度线处
读 | 
收 | 测量完毕后，取下物体，用镊子将砝码由小及大放回砝码盒，将游 码拨回零刻度线处
0.2
72
续表

## Slide 8
<m></m> 记忆小口诀：
天平先要放水平，游码左端要归零，旋转螺母针指中，“左物右码”要记清，砝码要用镊子取，湿、液要用容器称，先大后小移游码，读数两码要相加。

## Slide 9
3.注意事项
（1）使用天平测量物体的质量不能超过天平的最大测量值。
（2）加减砝码时，必须用镊子夹取，不能用手直接取砝码，且要轻拿轻放。
（3）在测量时绝对不允许通过调节平衡螺母来调节横梁平衡。
（4）天平和砝码应妥善保管并保持干燥、清洁，不能把潮湿的物品或化学药品直接放在天平的托盘里。

## Slide 10
4.特殊物体质量的测量
（1）测量轻小物体的质量时,可测出多个同样物体的质量,再除以个数,求出这个物体的质量,这种方法叫作累积法。
（2）测量粉末状物体的质量时,可以在天平两盘各垫一张大小适中的完全相同的纸片,再进行称量。
（3）液体和潮湿的物体不能直接倒入天平托盘中称量,应将它们装入容器中称量。
注：太空环境中，不能用天平测量物体的质量。

## Slide 11
知识点2 量筒
1.量筒是测量液体体积的仪器。
2.量筒的使用及读数
看 | 看量程、分度值和单位
放 | 把量筒放在水平桌面或工作台上

## Slide 12
读 | （1）读数时，视线应与液体的①________最低处相平，如图中 的②____ （2）读数：如图所示，量筒的分度值为③___ <m></m> ，液体的体积 为④ ____ <m></m> ________________________________
读 | 
凹液面
乙
1
30
续表

## Slide 13
知识点3 质量
1.定义：物体所含物质的多少叫作质量，通常用字母___表示。
2.单位及单位换算
（1）单位：在国际单位制中，质量的单位是______，符号是____，
其他常用单位还有吨 <m></m> 、克 <m></m> 、毫克 <m></m> 等。
（2）单位换算： <m></m> _______ <m></m> , <m></m> ______ <m></m> ,
<m></m> _____</m> ______ <m></m> 。
<m></m>
千克
<m></m>
<m></m>
<m></m>
<m></m>
<m></m>
<m></m>

## Slide 14
3.属性：质量是物体本身的一种______，不随物体形状、物质状态、
位置改变而改变，也不随温度改变而改变。如：冰融化成水，质量不变；
从地球带到太空的物体，质量不变。
属性

## Slide 15
知识点4 密度
1.定义：某种物质的______与______的比值叫作这种物质的密度，通
常用___表示。
2.（1）公式： <m></m> _ __。 <m></m> 表示质量， <m></m> 表示体积，密度在数值上等
于物体单位体积的质量。
（2）变形公式： <m></m> （求质量）； <m></m> （求体积）。
3.（1）单位：在国际单位制中，密度的单位是______________，符号
是_______，其他常用单位还有克每立方厘米 <m></m> 。
质量
体积
<m></m>
<m></m>
千克每立方米
<m></m>

## Slide 16
（2）单位换算： <m></m> ________ <m></m> 。
4.性质：密度是物质的特性之一。一般情况下，密度只与物质的种类有关，与物质的质量和体积无关。
5.常见物质的密度：水的密度为 <m></m> ；冰的密度为 <m></m> ；煤油、酒精的密度为 <m></m> 。
<m></m>

## Slide 17
知识点5 密度与社会生活
1.密度与温度
一般来说，同种物质温度越高，密度越小，遵循热胀冷缩的规律。但
水比较特殊，水在 <m></m> 时密度最____。水结冰后，质量______，体积
______，密度______。
2.应用：鉴定牛奶、酒的品质；农业用盐水选种；判断物体的实心与空心等。
大
不变
变大
变小

## Slide 18
重难点突破
02

## Slide 19
重点1 <m></m> 图像的理解
图1-8-1
（1）明确坐标对应的物理量，图1-8-1中横坐标表示体积，纵坐标表示质量。

## Slide 20
（2）根据图像比较密度大小的方法：相同体积比较质量，质量大的密度大；相同质量比较体积，体积小的密度大。
（3）利用图像计算时，可直接取点，再根据 <m></m> 计算。
（4）同种物质的质量与它的体积的比值是一个定值，其图像是一条过原点的倾斜直线，此定值即为该物质的密度。
注：离 <m></m> 轴越近，密度越大。

## Slide 21
重点2 常规方法测量密度
原理 | <m></m>
工具 | 天平、量筒
测量液体密 度的步骤 | （1）用天平测出烧杯和液体的总质量 <m></m> （2）把烧杯中适量液体倒入量筒中，用天平测出剩余液体 和烧杯的总质量 <m></m> （3）读出量筒中液体的体积 <m></m> （4）得出液体的密度： <m></m>
原理 | 
工具 | 天平、量筒
测量液体密 度的步骤 | 

## Slide 22
测量固体密 度的步骤 | （1）用天平测出固体的质量 <m></m> （2）在量筒中倒入适量的水，测出水的体积为 <m></m> （3）将固体放入量筒的水中使其浸没，读出量筒的示数为 <m></m> （4）得出固体的密度： <m></m> 注：此方法适用于不溶于水且不吸水的固体密度的测量
测量固体密 度的步骤 | 
<m
续表

## Slide 23
></m> 温馨提示：
密度是物质的一种属性，同种物质相同状态下密度相同，同种物质在不同状态下，密度一般不同，不同物质密度一般不同。密度不是确定物质的唯一属性，如计算得某物体的密度是 <m></m> ，则该物体可能是酒精，也可能是煤油。要唯一确定,还要利用物质的其他属性，如颜色、气味、导电性等。

## Slide 24
重点3 测量密度的误差分析
在分析测量密度实验中的误差时，首先应从题意分析是测量质量还是
测量体积时导致的误差，然后再利用实验原理 <m></m> 分析是偏大还是偏小。
质量 <m></m> 、体积 <m></m> 的变化 | 误差产生的原因 | 密度 <m></m> 的变化
<m></m> 变大， <m></m> 不变 | （1）先测固体体积，再测质量时固体上 沾有水 （2）天平调平时，游码未归零 （3）砝码磨损 （4）物体、砝码放反，且移动了游码 | <m></m> 偏大
 | 误差产生的原因 | 
 | （1）先测固体体积，再测质量时固体上 沾有水 （2）天平调平时，游码未归零 （3）砝码磨损 （4）物体、砝码放反，且移动了游码 | 

## Slide 25
质量 <m></m> 、体积 <m></m> 的变化 | 误差产生的原因 | 密度 <m></m> 的变化
<m></m> 不变， <m></m> 变小 | （1）先测液体质量，再将液体全部倒入 量筒中测体积时烧杯内沾有液体 （2）物质具有吸水性 | <m></m> 偏大
 | 误差产生的原因 | 
 | （1）先测液体质量，再将液体全部倒入 量筒中测体积时烧杯内沾有液体 （2）物质具有吸水性 | 
续表

## Slide 26
质量 <m></m> 、体积 <m></m> 的变化 | 误差产生的原因 | 密度 <m></m> 的变化
<m></m> 不变， <m></m> 变大 | 先测固体质量，再测体积时会带有其他 额外体积的测量，如标记法、沉坠法 等，使体积偏大 | <m></m> 偏小
<m></m> 变小， <m></m> 不变 | （1）砝码沾上污物 （2）砝码生锈 | 
 | 误差产生的原因 | 
 | 先测固体质量，再测体积时会带有其他 额外体积的测量，如标记法、沉坠法 等，使体积偏大 | 
 | （1）砝码沾上污物 （2）砝码生锈 | 
续表

## Slide 27
重点4 常见物体的质量
一名中学生的质量约为 <m></m> ；
一枚鸡蛋的质量约为 <m></m> ；
一个苹果的质量约为 <m></m> ；
一只鸡的质量约为 <m></m> ；
一瓶 <m></m> 矿泉水的质量约为 <m></m> ；
一袋早餐奶的质量约为 <m></m> ；
一部手机的质量约为 <m></m> ；

## Slide 28
一块学生常用橡皮的质量约为 <m></m> ；
一支答题笔的质量约为 <m></m> ；
一支普通粉笔的质量约为 <m></m> ；
一元硬币的质量约为 <m></m> ；
一个篮球的质量约为 <m></m> ；
一枚邮票的质量约为 <m></m> ；
中考体育用的实心球质量约为 <m></m> 。

## Slide 29
陕西中考链接
03

## Slide 30
1.（2022·陕西中考）下列物体的质量最接近 <m></m> 的是( )
D
A.一枚硬币 B.一个鸡蛋 C.一支铅笔 D.一名中学生
2.（2022·陕西中考）北京冬奥会上使用的氢燃料火炬、防刺防切割面料
运动服、紫外线消毒机器人、智慧 <m></m> 导航系统，体现了科技冬奥、绿色
环保的理念。以下分析错误的是( )
C
A.氢燃料是绿色环保无污染能源
B.防刺防切割面料具有超弹、超韧和超强等性能
C.紫外线具有显著的热效应
D.智慧 <m></m> 导航利用电磁波传递信息

## Slide 31
图1-8-2
3.（2022·陕西中考）如图1-8-2所示，测量前，为使
托盘天平横梁水平平衡，应向____调节平衡螺母。
右
图1-8-3
4.（2021·陕西中考）小明做了鉴别水和盐水的实
验 <m></m> 。如图1-8-3所示，用相同烧杯盛装
体积相同的水和盐水，分别放在已调平的天平两
托盘上，右侧烧杯中盛装的是____。
水

## Slide 32
图1-8-4
5.（2020·陕西中考）小明想知道消毒酒精的密
度，他用如图1-8-4所示的家用电子秤、玻璃杯、
注射器等进行测量：给玻璃杯中倒入适量酒精，
测得玻璃杯和酒精的总质量为 <m></m> ；用注射器
从玻璃杯中抽取部分酒精，如图1-8-4乙所示，其
体积为____ <m></m> ；剩余酒精和玻璃杯的总质量为
<m></m> 。则酒精的密度为______ <m></m> 。
<m></m>
0.86

## Slide 33
核心素养培优
04

## Slide 34
一、选择题
1.（2022·长春中考）氮化硅是一种性能优异的非金属材料，它具有熔点
高、硬度大、耐腐蚀、绝缘性好等特点。用它制作切削刀具是利用了该材
料的哪个特点( )
B
A.熔点高 B.硬度大 C.耐腐蚀 D.绝缘性好

## Slide 35
2.（2022·自贡中考）物理知识与生活联系非常紧密，下列关于密度的一
些说法正确的是( )
D
A. <m></m> 的水和 <m></m> 的冰的密度相同
B.可以利用密度来鉴别物质，因为不同物质的密度一定不同
C.为减轻质量，航空器材常采用强度高、密度大的合金或新型合成材料
D.发生火灾时，受困人员常采取弯腰甚至爬行的姿势撤离，是因为含有有
害物质的空气温度较高，密度较小，大量聚集在房间的上方

## Slide 36
图1-8-5
3.（2022·宜昌中考）甲、乙两种物质的质量和体积关
系图像如图1-8-5所示，下列说法正确的是( )
A
A.甲的质量与体积成正比
B.甲的密度与质量成正比
C.甲的密度比乙的密度小
D.质量相同时，甲的体积是乙的体积的8倍

## Slide 37
4.（2022·黔东南中考）小华同学阅读了下表后，归纳了一些结论，其中
正确的是( D )
<m></m> 、 <m></m> 标准大气压下部分物质的密度 <m></m>
水 | <m></m> | 冰 | <m></m>
水银 | <m></m> | 干松木 | <m></m>
酒精 | <m></m> | 铜 | <m></m>
煤油 | <m></m> | 铝 | <m></m>
水 |  | 冰 | 
水银 |  | 干松木 | 
酒精 |  | 铜 | 
煤油 |  | 铝 | 

## Slide 38
A.不同物质的密度一定不同
B.固体物质的密度一定比液体物质大
C.同种物质的密度一定相同
D.质量相同的实心铜块和铝块，铜块的体积较小

## Slide 39
5.（2022·济南中考）某同学在用调节好的托盘天平称一物体的质量时，
在天平的右盘加了几个砝码后，他发现：当放入质量最小的砝码时，指针
偏右；若将这个砝码取出，指针偏左。则要测出物体的质量，该同学应采
取的正确方法是( )
B
A.取出最小的砝码，将横梁上的平衡螺母右调
B.取出最小的砝码，将处在零刻度位置的游码向右移动
C.不取出最小的砝码，将横梁上的平衡螺母右调
D.不取出最小的砝码，将处在零刻度位置的游码向右移动

## Slide 40
图1-8-6
6.（2022·泰安中考）李华同学在实验室测量盐水
的密度。调节天平横梁平衡后开始测量，先用天平
测出烧杯和杯内盐水的总质量为 <m></m> ，然后将一部
分盐水倒入量筒，如图1-8-6甲所示。接着用天平测
量烧杯和剩余盐水的总质量，天平平衡时的情景如
C
A.量筒内盐水的体积为 <m></m> B.烧杯内剩余盐水的质量为 <m></m>
C.量筒内盐水的质量为 <m></m> D.盐水的密度为 <m></m>
图1-8-6乙所示。根据实验数据，下列说法正确的是( )

## Slide 41
二、填空题
7.（2022·齐齐哈尔中考）近年来，我国在科技领域取得了重大成就。“奋
斗者”号载人潜水器在马里亚纳海沟成功下潜坐底深度 <m></m> 。到达海
底后，它携带的一颗备用螺丝钉的质量______ （选填“增大”“不变”或“减
小”）。“歼 <m></m> ”战斗机机身是用强度较高、密度______ （选填“较大”或
“较小”）的新型合成材料制成的。
不变
较小

## Slide 42
8.（2022·成都中考）在教材安排的“用天平测量物体质量”的实验中：
（1）实验方案要求：先估测物体质量，再进行实测。这样安排的好处是
______________________________________。
避免被测物体的质量超出天平的测量范围
（2）测量时，要用镊子而不能用手加减砝码和调节游码，原因是_______
_________。
保护砝码和游码
（3）对同一物体的质量要进行三次测量，然后取平均值，目的是
__________。
减小误差
（4）如果你和小周同学共用一套实验器材合作完成该实验，当小周同学
在进行实验操作时，你应该____________________。
观察现象、记录数据

## Slide 43
三、实验与探究题
9.（2022·营口中考）酒精消毒液已成为居家必备用品。小强利用天平、量筒等实验器材测量某酒精消毒液的密度。
图1-8-7

## Slide 44
（1）将天平放在__________上，将游码移至标尺左端的零刻度线处，此
时指针位置如图1-8-7甲所示，应向____调节平衡螺母直至天平平衡。
水平台面
左
（2）测量步骤如下：
①在烧杯中倒入适量消毒液，用天平测出烧杯和消毒液的总质量为 <m></m> ；
②将烧杯中部分消毒液倒入量筒，液面位置如图1-8-7乙所示，量筒内消毒
液的体积为____ <m></m> ；
③用天平测出烧杯和剩余消毒液的质量如图1-8-7丙所示，其质量为
____ <m></m> ；
④消毒液的密度为______ <m></m> 。
<m></m>
<m></m>
0.85

## Slide 45
（3）小强测量一个木块 <m></m> 的密度，由于木块体积较大无法放入
量筒，于是他利用电子秤、一根细钢针、烧杯和水设计如下实验，测出了
木块的密度。
①如图1-8-7丁所示，向烧杯中倒入适量水，电子秤的示数为 <m></m> ；
②如图1-8-7戊所示，将木块放在水中，静止时电子秤的示数为 <m></m> ；
③__________________________________，电子秤的示数为 <m></m> ；
④木块密度 <m></m> _ ________（用 <m></m> 、 <m></m> 、 <m></m> 和 <m></m> 表示）。
用细钢针将木块压入水中，使其浸没
<m></m>
（4）测完密度后，小强发现由于电子秤没调零，每次测量结果都偏大 <m></m> ，
则测得的木块密度______（选填“偏大”“偏小”或“不变”）。
不变

## Slide 46
10.（2022·宁夏中考）近几年，宁夏各市、县对老旧小区楼房进行外墙保温改造。某物理兴趣小组的同学们在综合实践活动中，选择研究保温材料的各种性能及其应用。他们从市场上选择了三种常用的保温材料进行研究，相关信息如下表。
甲
图1-8-8

## Slide 47
项目 | Ⅰ号 | Ⅱ号 | Ⅲ号
 | 聚氨酯泡沫 | 聚苯乙烯泡沫 | 岩棉
传热系数 <m></m> | 0.033 | 0.042 | 0.065
防火性能 | 阻燃B1级 | 阻燃B1级 | 不燃A级
吸水性/ <m></m> | <m></m> | <m></m> | <m></m>
隔音性 | 好 | 好 | 一般
最高使用温度 <m></m> | 75 | 65 | 600
<m></m> | 1.4 | 1.0 | 2.4
项目 | Ⅰ号 | Ⅱ号 | Ⅲ号
 | 聚氨酯泡沫 | 聚苯乙烯泡沫 | 岩棉
 | 0.033 | 0.042 | 0.065
防火性能 | 阻燃B1级 | 阻燃B1级 | 不燃A级
隔音性 | 好 | 好 | 一般
 | 75 | 65 | 600
 | 1.4 | 1.0 | 2.4

## Slide 48
（1）高空坠物存在安全隐患，同学们观察表格中缺少密度信息，于是选
取了上表中的一种材料进行密度测量。
①如图1-8-8乙所示，将一小块这种材料放在调好的天平上，测出它的质量
为_____ <m></m> 。
②如图1-8-8丙所示，在量筒中倒入适量的水，读出此时的体积。
③如图1-8-8丁所示，用铁丝将保温材料压入水中使其浸没，读出此时的体
积，则该材料的密度为______ <m></m> ，此时测得的密度会比实际密度
______（选填“偏大”“偏小”或“不变”）。（由表中信息可知，保温材料的
吸水性很小，忽略材料的吸水性）
0.4
0.02
偏小

## Slide 49
（2）当保温材料的厚度一定时，为了方便比较材料的性能，在表格中的
项目里引入参数“ <m></m> ”，单位为 <m></m> 。同学们观察表格中的“ <m></m> ”，猜想它
可能与材料密度有一定关系。
①已知保温材料厚度均为 <m></m> ，请推导出 <m></m> 与材料密度 <m></m> 的关系：
________（结果用已知量的符号表示）。
<m></m>
②三种材料厚度均为 <m></m> ，请利用上述实验中测出的密度值计算出该材
料的 <m></m> 值，并推断出它是哪种材料。__________。
Ⅱ号材料
③若一栋楼某一侧面的面积为 <m></m> ，则需要 <m></m> 号保温材料的质量是
_______ <m></m> 。
<m></m>

## Slide 50
（3）请根据你家居住地的气候特点、房屋高度及表格中保温材料的相关
性能，为你居住的房屋选出一种合适的保温材料，并说明选择依据。你选
择____号保温材料，理由是____________________________________。
（注：传热系数越大，保温性能越差）
Ⅰ
Ⅰ号材料传热系数较小，保温性能较好

## Slide 51
四、综合题
11.（2022·呼伦贝尔中考）某同学用天平、玻璃瓶和水来测量某种液体
的密度,测得空瓶的质量为 <m></m> ,瓶中装满水后总质量为 <m></m> ,将瓶中水
全部倒出并装满待测液体后总质量为 <m></m> 。（已知
<m></m> ）
求:
:

## Slide 52
（1）玻璃瓶的容积。
[解] 瓶中装满水后水的质量：
<m></m>
瓶中装满水后水的体积即为玻璃瓶的容积。玻璃瓶的容积：
<m></m>

## Slide 53
（2）待测液体的密度。
[解] 待测液体的质量：
<m></m>
待测液体的密度：
<m></m>